## Slide 1: Управление на сервомотори
Вградени системи
Учителски екип
Обучение за ИТ кариера
https://it-kariera.mon.bg/e-learning

## Slide 2: Съдържание
Сервоелектромотори
Свързване към Ардуино
Пример

## Slide 3: Сервоелектромотор
Основен недостатък на обикновените постояннотокови електродвигатели е липсата на обратна връзка, което прави изключително сложно прецизното управление. Напр. управление на стрелките на часовник, елероните на самолет, клапата на дозиращи машини, печатащи глави на 2D и 3D принтери...
Един от начините за решаване на тези проблеми е използването на сервоелектромотори, които имат вградена система за обратна връзка и прави изключително лесно решаването на посочените задачи.

## Slide 4: Устройство на сервоелектромотора

## Slide 5: Свързване с Ардуино
Обикновените сервоелектромотори имат три проводника
  (+) Захранване
  GND
  -Управляващ сигнал

## Slide 6: Управляващ сигнал
Управляващия сигнал носи информация за ъгъла на който трябва да се завърти вала.
Информацията е кодирана в продължителността на импулса.

## Slide 7: Библиотека
За управлението на тези севоелектромотори се използва вградената в Arduino IDE “Servo.h”;
За всеки сервомотор се създава обект от класа Servo;
С функцията attach(pinNumber) се конфигурира управляващ пин;
С функцията write(angleDegree) се задава ъгълът, на който трябва да се завърти вала.

## Slide 8: Пример – схема:
Управление на сервоелектромотор с потенциометър;

## Slide 9: Пример – сорскод:

## Slide 10: Вградени системи
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

## Slide 11: Министерство на образованието и науката (МОН)
Настоящият курс (презентации, примери, задачи, упражнения и др.) е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ кариера" на МОН за подготовка по професия "Приложен програмист"
Курсът се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA